## Slide 1
MECANIQUE APPLIQUEE
ENERGETIQUE 1

## Slide 2
Energétique
Généralités
- Définitions
Travail d’une action force
- Définition
- Travail d’une force en translation rectiligne
Puissance d’une force
- Définition
- Puissance d’une force en translation rectiligne
- Notion de travail
- Travail d’une force en translation quelconque
- Travail d’une force en rotation autour d’un axe fixe
- Puissance d’une force sur un solide en rotation
Application
- Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique

## Slide 3
Energétique
Généralités
- Définitions
Travail d’une action force
- Définition
- Travail d’une force en translation rectiligne
Puissance d’une force
- Définition
- Puissance d’une force en translation rectiligne
- Notion de travail
- Travail d’une force en translation quelconque
- Travail d’une force en rotation autour d’un axe fixe
- Puissance d’une force sur un solide en rotation
Application
- Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
Fin du diaporama

## Slide 4
L’énergie:
Energétique
L'énergie caractérise la capacité à produire des actions..
Exemple :Produire un mouvement.
Définition de l’énergétique:
L’énergie peut prendre différentes formes :
Energie thermique
Energie hydraulique
Energie chimique
Energie mécanique
Energie électrique
- Elle est la partie de la mécanique appliquée qui étudie les transformations
et les effets des différentes formes d’énergie.
…

## Slide 5
L’énergie:
Energétique
L'énergie caractérise la capacité à produire des actions..
Exemple :Produire un mouvement.
Définition de l’énergétique:
L’énergie peut prendre différentes formes :
- Elle est la partie de la mécanique appliquée qui étudie les transformations
et les effets des différentes formes d’énergie.
Transformer
l’énergie
Moteur électrique
Energie thermique
Energie hydraulique
Energie chimique
Energie mécanique
Energie électrique
…

## Slide 6
L’énergie:
Energétique
L'énergie caractérise la capacité à produire des actions..
Exemple :Produire un mouvement.
Définition de l’énergétique:
L’énergie peut prendre différentes formes :
- Elle est la partie de la mécanique appliquée qui étudie les transformations
et les effets des différentes formes d’énergie.
Transformer
l’énergie
Moteur thermique
Energie thermique
Energie hydraulique
Energie chimique
Energie mécanique
Energie électrique
…

## Slide 7
L’énergie:
Energétique
L'énergie caractérise la capacité à produire des actions..
Exemple :Produire un mouvement.
Définition de l’énergétique:
L’énergie peut prendre différentes formes :
- Elle est la partie de la mécanique appliquée qui étudie les transformations
et les effets des différentes formes d’énergie.
Retour au menu
Transformer
l’énergie
Alternateur
Energie thermique
Energie hydraulique
Energie chimique
Energie mécanique
Energie électrique
…

## Slide 8
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Etat initial
Etat final

## Slide 9
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque: Les moyens utilisés n’ont pas d’incidence sur le résultat obtenu..
Etat initial
Etat final

## Slide 10
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque: Les moyens utilisés n’ont pas d’incidence sur le résultat obtenu..
Etat initial
Etat final

## Slide 11
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque: Les moyens utilisés n’ont pas d’incidence sur le résultat obtenu..
Etat initial
Etat final

## Slide 12
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque:
Etat initial
Etat final
Le temps nécessaire au changement d’état n’a pas d’incidence
sur le résultat obtenu.

## Slide 13
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque:
Etat initial
Etat final
Le temps nécessaire au changement d’état n’a pas d’incidence
sur le résultat obtenu.

## Slide 14
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque:
La manière dont le chemin est parcouru n’ a pas d’incidence
sur le résultat obtenu.
Vue de dessus
Etat initial
Etat final

## Slide 15
Notion de travail:
Energétique
Le travail représente ce qu’il faut fournir à un système pour le déplacer
d’un état initial à un état final.
Remarque:
La manière dont le chemin est parcouru n’ a pas d’incidence
sur le résultat obtenu.
Vue de dessus
Etat initial
Etat final
Retour au menu

## Slide 16
Travail d’une force:
Energétique
son point d’application se déplace.
L’objet subissant la force se déplace …
Le travail d’une force ( F ) est l’énergie fournie par cette force lorsque
A
F

## Slide 17
Travail d’une force:
Energétique
son point d’application se déplace.
L’objet subissant la force se déplace …
Le travail d’une force ( F ) est l’énergie fournie par cette force lorsque
A
F

## Slide 18
Travail d’une force:
Energétique
son point d’application se déplace.
ou se déforme …
Le travail d’une force ( F ) est l’énergie fournie par cette force lorsque
L’objet subissant la force se déplace …
A
F
Retour au menu

## Slide 19
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
et la valeur de la translation d’un solide provoquée par l’action de
Le travail ( W )*
*le symbole du travail ( W ) est issu du mot « Werk » (traduction du mot travail ,en langue allemande)
est le résultat du produit entre l’intensité d’une force (F)
cette même force…
A
F
0

## Slide 20
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
et la valeur de la translation d’un solide provoquée par l’action de
Le travail ( W )*
est le résultat du produit entre l’intensité d’une force (F)
cette même force…
A
F
0
X
L
W = IIFII . L
( N )
( m )
( J)
Joules*
*: Unité du système international
utilisée pour le travail et l’énergie
et qui doit son nom au Physicien
anglais, James Prescott Joules.

## Slide 21
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement sont parallèles:
1èr cas:
A
0
F
Trajectoire

## Slide 22
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement sont parallèles:
1èr cas:
0
X
L
W = IIFII . L
( N )
( m )
( J)
A
F
Trajectoire

## Slide 23
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement ne sont pas parallèles:
2ème cas:
0
Trajectoire
F
A
Ligne d’action
x
Le travail (W) est égal au produit de la projection de la force (F) sur
la trajectoire , par la longueur du déplacement …

## Slide 24
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement ne sont pas parallèles:
2ème cas:
0
Trajectoire
F
A
Ligne d’action
x
Le travail (W) est égal au produit de la projection de la force (F) sur
la trajectoire , par la longueur du déplacement …
Fox
X
L

## Slide 25
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement ne sont pas parallèles:
2ème cas:
0
W = IIFoxII . L
( N )
( m )
( J)
Trajectoire
F
A
Ligne d’action
x
Le travail (W) est égal au produit de la projection de la force (F) sur
Fox
X
L
Détermination de la valeur de Fox:
Cos 

IIFoxII
IIFII
IIFoxII =
IIFII .
Cos 
la trajectoire , par la longueur du déplacement …

## Slide 26
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement ne sont pas parallèles:
2ème cas:
0
W = IIFoxII . L
Trajectoire
F
A
Ligne d’action
x
Le travail (W) est égal au produit de la projection de la force (F) sur
Fox
X
L
Détermination de la valeur de Fox:
Cos 

IIFoxII
IIFII
IIFoxII =
IIFII .
Cos 
( N )
( m )
( J)
W = IIFII . Cos  . L
la trajectoire , par la longueur du déplacement …

## Slide 27
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
Incidence de la valeur de l’angle () sur le travail (W):
0

F
A
x
X
L

Rappel: W= IIFII . Cos  . L
Cercle trigonométrique
0
1
cos

cos
> 0
W
>0
(motrice)

## Slide 28
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
Incidence de la valeur de l’angle () sur le travail (W):
0

F
A
x
X
L

Rappel: W= IIFII . Cos  . L
Cercle trigonométrique
0
1
cos

cos
> 0
W
> 0

cos
= 0
W
=0
(sans effet)

## Slide 29
Travail d’une force en translation rectiligne:
Energétique
Incidence de la valeur de l’angle () sur le travail (W):
0

F
A
x
X
L

Rappel: W= IIFII . Cos  . L
Cercle trigonométrique
0
1
cos

cos
> 0
W
> 0

cos
= 0
W
=0

cos
< 0
W
<0
(résistante)

## Slide 30
Exemple d’application
Energétique
Travail effectué par la pression d’huile sur le piston d’un vérin:
(N)
A
F
IIFII = P. S
(MPa)
(mm2)
30
P = 0,8 MPa

## Slide 31
Exemple d’application
Energétique
Travail effectué par la pression d’huile sur le piston d’un vérin:
(N)
A
F
IIFII = P. S
(MPa)
(mm2)
30
P = 0,8 MPa
.d2

3,14.302

706
0,8
x
=
565 N

## Slide 32
Exemple d’application
Energétique
Travail effectué par la pression d’huile sur le piston d’un vérin:
A
F
30
P = 0,8 MPa
W= IIFII . L
(J)
(N)
(m)
Trajectoire
Ligne d’action de F
(N)
IIFII = P. S
(MPa)
(mm2)
.d2

3,14.302

706
0,8
x
=
565 N
B

## Slide 33
Exemple d’application
Energétique
Travail effectué par la pression d’huile sur le piston d’un vérin:
30
P = 0,8 MPa
W= IIFII . L
(J)
(N)
(m)
(N)
IIFII = P. S
(MPa)
(mm2)
.d2

3,14.302

706
0,8
x
=
565 N
A
F
B
A
0,1m
=
565
x
0,1
=
56,5 Joules
Retour au menu

## Slide 34
Travail d’une force en translation quelconque:
Energétique
Le travail d’une force constante se déplaçant entre 2 points A et B..
A
F
B
est égal au produit de la valeur de cette force par la projection de
sa trajectoire sur sa droite d’action..

## Slide 35
Travail d’une force en translation quelconque:
Energétique
Le travail d’une force constante se déplaçant entre 2 points A et B..
W= IIFII . H
F
B
est égal au produit de la valeur de cette force par la projection de
sa trajectoire sur sa droite d’action..
A
ha
hb
H
(J) (N) (m)
Trajectoire
Retour au menu

## Slide 36
Travail d’une force en rotation autour d’un axe fixe:
Energétique
par rapport à un point (o)…
multiplié par son angle de rotation (  ).
Thêta
Le travail d’un couple ( C ) est égal au produit du moment d’une force ( F )
Solide (S)
A
O
F

Axe de rotation

## Slide 37
Travail d’une force en rotation autour d’un axe fixe:
Energétique
par rapport à un point (o)…
multiplié par son angle de rotation (  ).
Thêta
Le travail d’un couple ( C ) est égal au produit du moment d’une force ( F )
Solide (S)
A
O

Axe de rotation
B
F
W= ( MoF ). 
(J) (N.m) (rad)
(IIFII . B )
(N) (m)
C
W =
.

IIFII
(J) (N.m) (rad)
Retour au menu

## Slide 38
Le Radian
Le radian (symbole : rad) est l'unité d'angle plan du système international (SI).
Un angle de 1 rad est un angle, qui, ayant son sommet au centre d'un cercle,
R
intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une longueur égale
à celle du rayon du cercle.
R
1rad

## Slide 39
Le Radian
Le radian (symbole : rad) est l'unité d'angle plan du système international (SI).
R
Un cercle complet représente un angle de 2rad.
1rad
(6,28 rad)
1rad
1rad
1rad
1rad
1rad
0,28 rad

## Slide 40
Puissance d’une force:
Energétique
P=
W
t
La puissance ( P ) d’une force ( F ) est le résultat du travail ( W )
qu’ effectue cette même force pendant un temps ( t )…
(J)
(s)
(W)
Watts*
*Le watt (symbole W) est une unité du système international pour la puissance.
Le terme provient du nom de l'ingénieur James Watt qui a contribué au
Un watt est la puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée
une énergie de 1 joule pendant 1 seconde.
développement de la machine à vapeur.
Retour au menu

## Slide 41
Puissance d’une force en translation rectiligne:
Energétique
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement sont parallèles:
IIFII (N) . L (m)
=
t
(s)
Distance
temps
0
X
L
Trajectoire
F
A

## Slide 42
Puissance d’une force en translation rectiligne:
Energétique
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
La ligne d’action de la force et la trajectoire du déplacement sont parallèles:
=
IIFII (N) . IIVII (m.s-1)
Vitesse
linéaire
0
X
L
Trajectoire
F
A
V
Retour au menu

## Slide 43
Energétique
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
=
Mo F (N.m) .  (rad)
t
(s)
Angle de rotation
temps
Puissance d’une force sur un solide en rotation:
Solide (S)
A
O
F

Axe de rotation
B
F

## Slide 44
Energétique
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
=
Mo F (N.m) .  (rad. s-1)
Puissance d’une force sur un solide en rotation:
Solide (S)
A
O
F

Axe de rotation
B
F
Vitesse
angulaire


## Slide 45
Energétique
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
=
Cm (N.m) .  (rad. s-1)
Puissance d’une force sur un solide en rotation:
Solide (S)
A
O
F

Axe de rotation
B
F
Vitesse
angulaire

Cm (N.m) .  (rad. s-1)
Vitesse
angulaire
Couple
moteur
Retour au menu

## Slide 46
Energétique
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
Sous ensemble organes fixes
Sous ensemble piston
Sous ensemble bielle
Sous ensemble vilebrequin

## Slide 47
Energétique
1.Travail effectué par le piston..
entre le PMH…
PMH
et le PMB…
PMB
Course
en phase Combustion détente.
L’énergie nécessaire à la translation est fournie par la pression
des gaz ( P )qui règne au dessus du piston.
Cette pression n’est pas constante et diminue progressivement
proportionnellement à l’augmentation de volume au dessus du piston
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique

## Slide 48
Energétique
1.Travail effectué par le piston..
entre le PMH…
PMH
et le PMB…
PMB
Course
en phase Combustion détente.
L’énergie nécessaire à la translation est fournie par la pression
des gaz ( P )qui règne au dessus du piston.
Cette pression n’est pas constante et diminue progressivement
proportionnellement à l’augmentation de volume au dessus du piston…
Par conséquent, lors des calculs suivants nous utiliserons une valeur
de « pression fictive » appelée Pression Moyenne effective (PME).
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique

## Slide 49
Energétique
1.Travail effectué par le piston..
entre le PMH…
PMH
et le PMB…
PMB
Course
en phase Combustion détente.
Données:
Pression Moyenne Effective ( PME) = 1,2MPa
Diamètre du piston (dp) = 83 mm
O 83
1,21 MPa
Course (C) = 90 mm
90
W = IIFII . L
( N )
( m )
( J)
Wp = IIFgaz/pistonII . Course
- Détermination de IIFgaz/pistonII:
P =
IIFII
S
( N )
( mm2 )
( Mpa)
IIFgaz/pistonII =
PME . Spiston
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique

## Slide 50
Energétique
1.Travail effectué par le piston..
entre le PMH…
PMH
et le PMB…
PMB
Course
en phase Combustion détente.
Données:
Pression Moyenne Effective ( PME) = 1,21 MPa
Diamètre du piston (dp) = 83 mm
O 83
1,21 MPa
Course (C) = 90 mm
90
W = IIFII . L
( N )
( m )
( J)
Wp = IIFgaz/pistonII . Course
- Détermination de IIFgaz/pistonII:
P =
IIFII
S
( N )
IIFgaz/pistonII =
PME . Spiston
Spiston=
dp2
4
3,14.832
4
=
= 5408 mm2
IIFgaz/pistonII =
1,21 . 5408
= 6559 N
( mm2 )
Wp = IIFgaz/pistonII . Course
= 6559. 90.10-3
= 590,3 joules
Fg/p
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
( Mpa)

## Slide 51
Energétique
1.Travail effectué par le piston..
entre le PMH…
PMH
et le PMB…
PMB
Course
en phase Combustion détente.
Données:
Pression Moyenne Effective ( PME) = 1,21MPa
Diamètre du piston (dp) = 83 mm
O 83
1,21 MPa
Course (C) = 90 mm
90
W = IIFII . L
( N )
( m )
( J)
Wp = IIFgaz/pistonII . Course
- Détermination de IIFgaz/pistonII:
P =
IIFII
S
( N )
IIFgaz/pistonII =
PME . Spiston
Spiston=
dp2
4
3,14.832
4
=
= 5408 mm2
IIFgaz/pistonII =
1,21 . 5408
= 6559 N
( mm2 )
Wp = IIFgaz/pistonII . Course
= 6559. 90.10-3
= 590,3 joules
Fg/p
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
( Mpa)

## Slide 52
Energétique
PMH
Puissance fournie par le piston
entre le PMH…
et le PMB…
PMB
en phase Combustion détente.
Données:
Travail effectué par le piston: W =590,3 J
temps mis par le piston entre le PMH et le PMB:
Fg/p
t=0 s
t=0,008 s
t = 0,008s
P=
W
t
(J)
(s)
(W)
=
590,3
0,008
=
73790 W
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique

## Slide 53
Energétique
Puissance induite ,en bout de vilebrequin:
en phase Combustion détente.
Données:
Puissance fournie par le piston: P = 73790 W
En négligeant les pertes d’énergie lors de la transmission de la
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
puissance du piston au vilebrequin par l’intermédiaire de la bielle,
la puissance au vilebrequin (puissance moteur) sera égale à celle
P. Moteur = 73790 W
fournie par le piston..

## Slide 54
Energétique
Couple moteur maxi ( CM )
en phase Combustion détente.
Données:
Puissance Moteur au couple maxi : P M= 73790 W
Application: Travail ,puissance et couple d’un moteur thermique
Vitesse moteur au couple maxi: NM = 3750 tr.min-1
P
=
C . 
(W)
(N.m)
(rad. s-1)
PM
=
CM . M
CM
=
M
PM

2NM

2 . 3,14 . 3750
392,5
=
73790
=
188 N.m
188 N.m
Retour au menu